## Slide 1
Formation
Maintenance de pompes à vide
Partie théorique
Pascal Morfin, Virginie Speisser et Sébastien Steydli
19 et 20 janvier 2026

## Slide 2: Programme
Lundi 19 janvier
    9h30 - 10h15 : Rappels théoriques
    10h30 - 12h15 : Pompe Scroll
    13h45 - 14h45 : Jauge à vide
    14h45 - 15h45 : Pompe à membranes
    16h00 - 17h30 : Autres pompes et visites
Mardi 20 janvier
    9h – 11h30 : Pompe à palettes
    11h30 - 12h30 : Débrief de la formation
    13h45 - 14h15 : Autres pompes
    14h15 - 15h15 : Démarches pour organiser un formation
    15h30 - 16h30 : Présentation des documents fournis par RTVide

## Slide 3
Qu’est-ce que le vide ?
P=Patm
Unité :
Pascal (Pa)
Bar (bar)
Torr (Torr)
atmosphère (atm)
kilogramme/mètre carré (kg.m-2)
livre par pouce carré (psi)
…
1 atm = 1,013 bar = 760 Torr = 101325 Pa = 10332 kg.m-2
Le vide : volume dans lequel la pression est inférieure à la pression atmosphérique
La pression : Force exercée par un milieu (gaz, liquide ou solide)
sur un objet (gaz, liquide ou solide) par unité de surface
La pression peut aussi s’exprimer comme une densité moléculaire

## Slide 4
Qu’est-ce que le vide ?
P=Patm
P<Patm

## Slide 5
Qu’est-ce que le vide ?
P<Patm
Unité usuelle : mbar
1mbar = 1hPa = 0,75 Torr

## Slide 6
Régime visqueux : chocs molécules-molécules prépondérants
Régime moléculaire : chocs molécules-parois prépondérants
Désignation du vide et régime d’écoulement
Régime visqueux
Régime moléculaire
Image : Romain Jarrier

## Slide 7
Les familles de pompes à vide
Transfert de flux
Volumétrique
Cinétique
A membranes
A pistons
A palettes
A spirales
A becs
A vis
Roots
Moléculaire
Turbomoléculaire
A diffusion
Fixation de gaz
Cryogénique
Ionique
Sublimation de titane
NEG (non-evaporable gatter)

## Slide 8
Pompe volumétrique : principe

## Slide 9
Pompe volumétrique : principe
Soupape
Admission

## Slide 10
Pompe volumétrique : principe
Soupape
refoulement

## Slide 11
http://www.labplant.co.uk/laboratory-pumps.html
Pompe à membranes
clapets
membrane
bielle

## Slide 12
Pompe à membranes
1
2
3
4

## Slide 13
Pompe à membranes
1er étage
2ème étage
Animation fonctionnement pompe à membranes
https://www.youtube.com/watch?v=Ljb7R09f-8k
https://www.youtube.com/watch?v=jOjwsKECDFg
1
2
3
4

## Slide 14
Pompe à membranes
Les +
Propre
Coût modeste
Les -
Faible vitesse de pompage
Pression limite 1 à 10mbar

## Slide 15
Pompe à palettes
2 ou 3 palettes maintenues par des ressort ou libres
Vitesse de rotation ≈ 2000 tours/min
soupape
stator
palettes
rotor

## Slide 16
Pompe à palettes
aspiration
transfert
compression
refoulement
2 ou 3 palettes maintenues par des ressorts ou libres
Vitesse de rotation ≈ 2000 tours/min
http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/pfcp/lcp/commun/pompe_palettes/pompe_a_palettes.htm
https://www.youtube.com/watch?v=oXgdnnkIKZ4
huile

## Slide 17
Pompe à palettes
huile
Les +
Fiable, robuste
Les -
Présence d’huile
Piégeage de gaz dans l’huile (danger)
Sensibilité à la qualité de l’huile

## Slide 18
Pompe à spirale
Principe de fonctionnement : 2 spirales (une fixe et une mobile). La partie mobile oscille dans la partie fixe mais sans contact, seuls les joints exercent un frottement. Un volume de gaz est emprisonné et comprimé par les oscillations. L'aspiration est à la périphérie et le refoulement est au centre. Au cours du mouvement, le volume emprisonné se déplace vers le centre et se réduit.

## Slide 19
Pompe à spirale
Les +
Propre (pas d’huile)
Les -
Sensible (poussière, gaz corrosif, particules…)

## Slide 20
Pompe cinétique : principe
Une paroi mobile fait que la molécule qui la frappe est réémise dans une direction privilégiée pour favoriser le pompage
Forme géométrique des parois
Vitesse de rotation élevée pour que vitesse de la paroi > vitesse particule (~400 m/s pour N2 @ 273K)
Vitesse la plus probable :
R : constante des gaz parfaits (8,314 J.mol-1.K-1)
T : température [K]
M : masse molaire [kg.mol-1]

## Slide 21
Pompe turbomoléculaire

## Slide 22
Pompe turbomoléculaire
Empilement de disques munis d’ailettes à l’orientation alternée
1 disque sur 2 est relié au rotor
1 disque sur 2 est relié a stator
Vitesse de rotation élevée pour que :
Vitesse des pales > vitesse des particules
https://www.youtube.com/watch?v=f1SErZyhMe4
Vidéo de fonctionnement :
https://www.youtube.com/watch?v=xIfOHrXyoJo
Vidéo des composants :

## Slide 23
Pompe hybride
https://www.youtube.com/watch?v=8_CA8bVq0iA
Vidéo de fonctionnement :

## Slide 24
Pompe hybride
Étage turbomoléculaire
1. Raccordement du vide élevé
2. Disque stator
3. Disque rotor
4. Raccordement de remise à l’air
1
2
3
4

## Slide 25
Pompe hybride
Étage moléculaire
5
6
9
10
5. Labyrinthe et pompe à gaz de blocage
6. Stator 1 avec canal de pompage
7. Rotor
8. Stator 2 avec canal de pompage
9. Moteur
10. Branchement électrique
11. Raccordement du gaz de blocage
12. Réservoir de fluide
13. Raccordement du vide primaire
7
8
12
13
11

## Slide 26
Pompe turbomoléculaire
Les +
Propre
Les -
Risque de serrage
Risque de casse des ailettes

## Slide 27
Les maintenances à réaliser

## Slide 28
Les maintenances à réaliser
On change les pièces d’usure
On nettoie des autres pièces

## Slide 29
Les maintenances à réaliser
On change les pièces d’usure
On nettoie des autres pièces

## Slide 30
Les maintenances à réaliser
Les membranes
Les clapets
On change les pièces d’usure
On nettoie des autres pièces

## Slide 31
Les maintenances à réaliser
On change les pièces d’usure
On nettoie des autres pièces

## Slide 32
Les maintenances à réaliser
L’huile
Les joints
Les palettes (si endommagées)
On change les pièces d’usure
On nettoie des autres pièces

## Slide 33
Les maintenances à réaliser
On change les pièces d’usure
On nettoie des autres pièces

## Slide 34
Les maintenances à réaliser
Les joints
On change les pièces d’usure
On nettoie des autres pièces

## Slide 35
Les maintenances à réaliser
On change les pièces d’usure
On nettoie des autres pièces

## Slide 36
Les maintenances à réaliser
On change les pièces d’usure
On nettoie des autres pièces
Graissage des roulements (seringue ou feutrine)

## Slide 37
Mais…
Avant de commencer

## Slide 38
Avant de commencer
…il faut se poser
quelques questions…

## Slide 39
Avant de commencer
La sécurité (est-ce que je vais travailler en toute sécurité ?)
Historique de la pompe (la pompe a été utilisée pour quoi ?)
Le matériel (est-ce que j’ai ce qu’il faut pour faire la maintenance ?)

## Slide 40
Avant de commencer
La sécurité (est-ce que je vais travailler en toute sécurité ?)
Historique de la pompe (la pompe a été utilisée pour quoi ?)
Le matériel (est-ce que j’ai ce qu’il faut pour faire la maintenance ?)
Lire la documentation du fabriquant

## Slide 41
Une bonne pratique
La fiche de maintenance :

## Slide 42
La mesure du vide : les jauges
1013 mbar
Vide grossier
Vide intermédiaire
Vide poussé
UHV (XHV)
Jauge à piston
Mano de Bourdon
Jauge de Mac Leod
Jauge piézoélectrique
Jauge capacitive
Jauge thermocouple
Jauge Pirani
Jauge à bille rotative
Jauge Penning
Jauge magnétron inverse
Jauge Bayard Alpert
Mesure directe
Mesure indirecte

## Slide 43
Les jauges : Manomètre de bourdon
Mesure mécanique (ressort)

## Slide 44
Les jauges : Jauge Pirani
Principe de fonctionnement : Mesure de la dissipation thermique d'une résistance selon la pression. Une résistance d'un pont de Wheatstone est placée dans le vide à mesurer, une deuxième dans un vide de référence; on mesure le déséquilibre du pont.
Plage de fonctionnement
1000hPa > P > 10-3 mbar
Attention
Sensible à la nature des gaz
Sensible à l’état du filament

## Slide 45
Les jauges : Jauge à cathode froide (Penning et magnétron inverse)
Principe de fonctionnement : Un champ électrique HT (1000-10.000V) ionise le gaz résiduel.
Un champ magnétique (aimant permanent, quelques centaines de mT) allonge les trajectoires (rendues ainsi hélicoïdales) des électrons pour augmenter la probabilité de collisions avec des molécules. Les électrons (rapides) ionisent les molécules neutres, et entretiennent l'ionisation. Les ions (lents) sont collectés à la cathode.
On mesure le courant HT, correspondant au courant ionique et donc à la pression. On les différencie selon leur géométrie (Jauge Penning : collecteur circulaire, champs perpendiculaire, jauge Magnétron
Inverse: collecteur "aiguille", champs toroïdale).
Plage de fonctionnement
10-2 mbar > P > 10-7 mbar (Penning)
10-2 mbar > P > 10-10 mbar (magnétron inverse)
Attention
Sensible à la nature des gaz
Si pas de signal : jauge "encrassée" ou vide trop bon (pas d’amorçage)

## Slide 46
Les jauges : Jauge Bayard-Alpert
(à ionisation / à cathode chaude)
Principe de fonctionnement :Un filament (W, WTh, IrTh,) chauffé par effet Joules émet des électrons, qui sont accélérés par une grille cylindrique polarisée (+150 V par rapport au filament). Le circuit filament-grille est régulé à courant d'électrons constant (0.1 à 10mA selon la pression). Dans le volume délimité par la grille, ces électrons ionisent les molécules du gaz résiduel. Les ions sont collectés par un fil central (collecteur). Le courant ionique, reflet de la pression, est mesuré par un électromètre.
connecteur
Grille
Filament cathode
Modulateur
Bride CF60
Protection isolante en verre
Filament cathode
Collecteur

## Slide 47
Les jauges : Jauge Bayard-Alpert
(à ionisation / à cathode chaude)
Plage de fonctionnement
10-4 mbar > P > 10-10 mbar
Extension à 10-12 mbar avec autre géométrie et modulateur
Attention
Sensible à la nature des gaz
Démarrage P < 10-4 mbar
Signaux parasites à très basse pression et à l’allumage (dégazage)
Vers l’enceinte

## Slide 48
Quelques liens intéressants
Fonctionnement d’une pompe scroll : https://www.youtube.com/watch?v=s3xulCRrjos
Changement des joints spirales (Edwards) : https://www.youtube.com/watch?v=vKnh9dxOyhE
Agilent SH 110 : https://www.youtube.com/watch?v=iIIEYNS3dwo
Agilent SH300 : https://www.youtube.com/watch?v=YEHpMLEI3W0
Changement membrane et clapet: https://www.youtube.com/watch?v=D_jB3jrWH4A
Fonctionnement d’une pompe roots : https://www.youtube.com/watch?v=_-fwWrFLiyY
Fonctionnement d’une pompe turbo. : https://www.youtube.com/watch?v=f1SErZyhMe4 Changement du réservoir de lubrifiant (turbo Pfeiffer): https://www.youtube.com/watch?v=BqBSOgZk3iA Changement d’un roulement (turbo Pfeiffer) : https://www.youtube.com/watch?v=AvcWk0yYm3M Remise en état d'un pompe turbo : https://www.youtube.com/watch?v=5n7XAQEbMBM
Pompe à vis : https://www.youtube.com/watch?v=qvc1megcGYg
Site web avec divers vidéo : https://www.pfeiffer-vacuum.com/fr/en/service/service-portfolio/

## Slide 49
Le Réseau des Technologies du vide
- Dépend de la Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires (MITI) du CNRS
- Buts :
* favoriser les échanges entres utilisateurs des technologies du vide, débutants autant qu’experts
* assurer la diffusion d’information concernant les technologies du vide
* trouver des interlocuteurs
Actions du RTVide :
* groupes de travail (caractérisation de surface, assemblages moléculaires, calcul d’installations sous vide, maintenance de pompes…)
* Formations (vide utilisateurs, vide concepteurs, RGA)
* Rencontres Nationales
* Incitation au Transfert de Compétences (ITC)
*…
http://rtvide.cnrs.fr/
liste de diffusion : https://rtvide.cnrs.fr/le-reseau/sinscrire/

## Slide 50
Merci de votre attention !!!